Формирование и планирование электропотребления, балансов электроэнергии Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) на основе компонент комплекса “Энергостат”

Для обеспечения функций расчета баланса электроэнергии (мощности) по региону Дальнего Востока ОАО «ДЭК» осуществляет сбор данных АСКУЭ и формирование на их основе фактических данных электропотребления с дискретностью 30 мин., а также энергобалансов в разрезе год, квартал. На основе сформированных фактических данных,  с целью обеспечения надежного покрытия потребления региона, осуществляется краткосрочный и долгосрочный прогноз  по утверждённым ГТП потребления Дальнего Востока:

- Приморский край;

- Хабаровский край вместе с Еврейской автономной областью;

- Николаевский энергоузел;

- Амурская область;

- Внезональный энергорайон.

Решение задачи формирования и планирования электропотребления и балансов в последние годы значительно усложнилось [1]. Структура баланса, формируемого по  территориям филиалов и региона Дальнего Востока в целом, включает большое число компонент, связанных определенным образом. Значительный рост объема показателей и сложности структуры происходит при переходе к планированию балансов от нижнего к верхнему уровню управления – от филиалов к центральному офису ДЭК. Формирование и поддержка большого количества взаимосвязанных составляющих балансов является весьма  трудоемкой задачей и ее решение традиционным способом – путем ручного ввода каждого показателя и интегрирования его в общую схему баланса оказывается весьма затруднительным.

Для решения этой задачи применяется объектный подход [2,3]. Объектный подход применяется для моделирования структуры энергетических объектов и показателей балансов (измеряемых параметров) ДЭК. Хранение данных осуществляется в СУБД реляционного типа с SQL-доступом (в данном случае был использован Microsoft SQL Server). Основу объектного моделирования составляет классификатор объектов (электростанций и подстанций)  с определенным набором свойств (измерений). Формирование объектной структуры в каждом филиале не является эффективным, к тому же делает затруднительным дальнейшую интеграцию данных на верхнем уровне. В связи с этим обеспечивается централизованное формирование классификатора объектов и показателей балансов на верхнем уровне управления (центральный офис ДЭК).

Структура объектов и показателей является основой для решения различных технологических задач, в первую очередь для задачи формирования сводной базы данных объектов учета АСКУЭ для региона, которая включает:

  - состав точек учета системы АСКУЭ. Точки привязываются к определенным энергообъектам - подстанциям или электростанциям. Для каждой точки учета автоматически формируется перечень измерений (прием-отдача, активная-реактивная электроэнергия);

  - состав и структуру сечений учета электроэнергии для расчета суммарных показателей выработки, потребления и сальдо-перетоков. Сечение учета электроэнергии может включать в себя как точки учета, так и другие сечения. Возможно расположение точки учета за границей сечения.

Для правильного расчета фактического электропотребления необходим учет состояния обходных выключателей (ОВ) на энергообъектам. Для этого обеспечивается возможность хранения состава и состояния ОВ, для обрабатываются определенные  характеристики:

- энергообъект (подстанция, электростанция);

- наименование присоединения, на которое работает ОВ, класс напряжения;

- время и дата включения (отключения) ОВ на указанное выше присоединение;

- пользователь (диспетчер), произведший запись о включении (отключении) ОВ.

Для формирования суммарных показателей фактического электропотребления и балансов  производится загрузка данных из комплексов АСКУЭ. Расчеты производятся   с учетом электроэнергии, пропущенной через обходные выключатели, работающих на отходящие линии (в ремонтных схемах сети). Дискретность данных для загрузки и расчета – получасовые суточные графики.

Для обеспечения необходимых функций подготовки информации и планирования в центральный офис  ДЭК и в его филиалы в Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке и Биробиджане было поставлено программное обеспечение (ПО)  комплекса “Энергостат”, средства межуровневого обмена и загрузки данных из АСКУЭ. Программные средства настраивались для функционирования на конкретных объектах поставки.

Все составные компоненты программного комплекса “Энергостат”  функционируют с использованием единой интегрированной двухуровневой информационной базы данных (рис. 1), включающей:

- структуру производственных и административных объектов, объектов и точек учета, хронологию переключений линий на обходные выключатели;

- архивы измеряемых параметров, загружаемых из макетов, систем АСКУЭ и других источников.

Подготовка, обработка данных и расчеты фактических и плановых данных потребления балансов осуществляются с использованием следующих технологических подсистем и компонент (рис. 1):

- Анализ и краткосрочное планирование суточных графиков электропотребления. В качестве опорных фактических данных используются данные АCКУЭ, а также значения расчетных суммарных показателей.

- Анализ и долгосрочное планирование показателей  баланса электроэнергии ( месячные интервалы).  Значения месячных показателей рассчитываются автоматически на основе суточных графиков, определяемых по системам АСКУЭ. Предусматривается также ручная коррекции данных.

- Формирование  объектной базы энергообъектов и измеряемых  параметров. Включает в себя компоненты:

- Формирование состава и структуры энергообъектов  и точек учета АСКУЭ, расчетных сечений учета электроэнергии, хронологии переключений на ОВ (Менеджер объектов и оборудования)

- Модули загрузки данных из  АСКУЭ и макетов

- Модули межуровневого обмена

- Сервисные средства - Подготовка отчетных и графических форм, макроязык комплекса.

Этапы подготовки данных и расчетов производятся следующим образом. Ввод данных по энергообъектам и точкам учета производится с помощью определенной компоненты, которая позволяет редактировать объектную базу в соответствии с подготовленным классификатором, включая загрузку и редактирование состава энергообъектов, точек учета, характеристик измерительных приборов и сечений учета АСКУЭ. Информация о переключениях на ОВ вводится в базу данных на основании сводок состояния обходных выключателей.

Рис. 1. Структурная схема обработки данных и планирования потребления  и балансов ДЭК с использованием компонент комплекса “Энергостат”.

После заполнения состава и структуры энергообъектов, структура показателей потребления и балансов формируется автоматически специальными компонентами комплекса. Генерация параметров и показателей для обработки данных АСКУЭ происходит на основе информации о точках учета. При этом для каждого измерения точки учета, сформированной в объектной базе, генерируется свой первичный параметр, а также параметры для хранения данных с учетом ОВ (рис. 2.).

Рис.2. Обработка данных АСКУЭ с использованием ПК «Энергостат»

На основании данных структуры и состава расчетных сечений формируется перечень суммарных показателей – компоненты выработки, сальдо-перетоков, электропотребления. Каждый из этих суммарных показателей состоит из отдельных компонент и образуется несколько  уровней иерархии показателей, в соответствии с определенной структурой сечений учета. На основе сформированных показателей баланса для филиалов создается финальная структура для региона Дальнего Востока (ДВ) территории верхнего уровня (ДЭК). Также возможно формирование дополнительной структуры параметров для работы с системами замещающей информации.

Фактические данные систем АСКУЭ различных энергокомпаний на территории региона Дальнего Востока (ОДУ, МСК, ДГК)  передаются в центральный офис ДЭК в виде макетов XML формата 80020 и макетов АСКП (дискретность  - получасовые значения электроэнергии). С помощью средств комплекса производится их загрузка (в  автоматическом режиме или по требованию) в базу данных комплекса. На основе загруженных данных производится расчет суммарных сальдо-перетоков и потребления электроэнергии по различным сечениям, в т.ч. суммарное потребление территорий энергосистем, энергосбытовых организаций (с потерями  и без потерь МСК), ГТП потребления ЭСК и т.п.

Система расчета суммарных показателей является объемной и сложной. В такой системе для обеспечения надежного и правильного расчета важно обеспечить целый комплекс мер проверки и достоверизации данных, поскольку от корректности расчетов таких суммарных показателей, как потребление, может зависеть целый ряд других технологических задач в т.ч. расчета и планирования энергобаланса региона в целом. Периодически необходимо производить  проверку полноты и корректности загруженных данных, расчета суммарных показателей. Для этого служат специальные средства анализа (рис. 3).

Рис. 3. Средства анализа данных расчетных показателей.

На основе загруженных данных система позволяет сформировать XML-макеты форматов 80020, 80040, 80050 и 51070 в соответствии с Регламентами ОРЭМ. Средства формирования макетов позволяют создавать шаблоны, описывающих структуру, источники данных и другие параметры макета с помощью гибкой системы правил. Возможно задание различных настроек сохранения и отправки сформированных макетов, в т.ч. и в автоматическом режиме.

Для обеспечения надежности хранения информация и бесперебойной работы комплекса реализована система основного и резервного серверов, предоставляющая возможность в случае сбоя оперативно перевести все задачи на использование резервного сервера. Для этого была  настроена функция репликации Microsoft SQL Server 2005 (по методу репликации транзакций), а также разработано и внедрено специализированное средство репликации файлов комплекса (рис. 4).

Рис. 4. Схема реализации репликации данных и файлов комплекса.

Передача сформированной структуры параметров и фактических данных с верхнего уровня на нижний производится с использованием специального обменного макета. Результаты расчетов в центральном офисе ДЭК загружаются в этот макет и передаются по электронной почте в филиалы. Обменный макет может содержать данные за произвольное число суток. Полученный в филиале с верхнего уровня (ДЭК) обменный макет, содержащий структуру и данные балансов, автоматически загружается в комплекс для создания, или обновления уже существующей структуры показателей и баланса нижнего уровня. В период эксплуатации технолог может добавлять в комплекс новые показатели, необходимые для планирования только на уровне филиала, изменяя детализацию уже существующей структуры баланса. В подготовленную структуру показателей (дополнительно к данным, полученным из ДЭК) также осуществляется загрузка данных из собственных систем АСКУЭ филиалов, макетов формата XML и Excel, обеспечивая таким образом возможность работы с использованием замещающей информации.

На основе загруженных данных осуществляется планирование отдельных составляющих и баланса электроэнергии в целом. Реализация методики прогнозирования и планирования включает следующие функции:

  - Выбор и настройка математических моделей прогноза для показателей потребления и других компонентов баланса. Проведение серий оценочных расчетов для оценки точности прогнозов в ретроспективном режиме по фактическим данным. Необходимая коррекция моделей прогнозирования.

  - Прогнозирование основных компонент электропотребления с использованием статистических алгоритмов, с учетом влияющих метеорологических факторов. Коррекция, балансировка данных. Сохранение в плановые параметры утвержденных прогнозных  значений.

Настройка схемы планирования может меняться в процессе эксплуатации технологом.

После завершения планирования возможен обмен фактическими данными и результатами планирования балансов между филиалами и центральным офисом.

Работы по внедрению комплекса производились в две стадии. На 1-ой стадии (2007-2008 гг.) производилась установка только в центральном офисе ОАО «ДЭК». На 2-ой стадии (2008 г.) производилась установка комплекса в филиалах ОАО «ДЭК» (4 филиала). Интегрированный программный комплекс состоит из региональных серверов филиалов  (по одному на каждое региональный филиал ДЭК в Приморском, Хабаровском краях, Амурской области и ЕАО) и центрального сервера ДЭК. На серверах филиалов хранится и обрабатывается только региональная информация. На центральном сервере ДЭК хранится и обрабатывается информация по всем отдельным регионам (филиалам), а также интегрированная информация по региону Дальнего Востока в целом.

В 2009 году система была оснащена дополнительными средствами обработки макетов, средствами достоверизации исходных данных, а также формирования аналитических отчетных форм.

Литература

1. Б.И. Макоклюев. Анализ и планирование электропотребления. - М.: Энергоатомиздат, 2008, 296 стр.

2. Макоклюев Б.И., Антонов. А.В., Набиев Р.Ф. Информационная структура и программные средства обработки и хранения данных технологического оборудования и режимных параметров. //  Электрические станции , 2004, № 6;

3.Макоклюев Б.И., Полижаров А.С. Информационные системы для решения технологических задач на энергообъектах // Энергетик, 2007, № 8.